## Slide 1
基于蜂窝移动信号的计算机辅助健身计数与识别研究
答辩人 : 徐越
May 23rd, 2020
指导老师: 洪锋教授
Notes: 各位评审老师，上午好，我的答辩题目是《基于蜂窝移动信号的计算机辅助健身计数与识别研究》

## Slide 2
1
绪论
2
研究方法与思路
3
关键技术与实践难点
4
系统评估
5
论文总结
目 录
Contents
Notes: 本次论文答辩分为五个部分，分别是绪论，研究方法与思路，关键技术与实践难点，研究成果与应用，论文总结。

## Slide 3
徒手健身
反馈工具
运动识别技术
运动类型
运动次数
运动时长
其他统计摘要
能否利用无处不在的蜂窝信号进行徒手健身动作的计数和识别？
系统评估
Notes: 我们知道对健身运动的监测可以为用户提供量化的运动效益，如运动类型，次数等统计摘要
运动识别技术主要有三类
1 基于物理传感器的方法，如运动手环等。其存在依从性问题，用户会随着时间增长越来越不佩戴设备
2 基于视频图像的方法，其利用计算机视觉技术。但摄像头存在隐私泄露的隐患
    3 基于无线信号的方法，如wifi信号等。但其存在部署麻烦，普适性低，成本高等问题
    由于我们身边蜂窝信号普遍覆盖，那么能否利用无处不在的蜂窝信号如GSM信号进行徒手健身动作的计数和识别呢？

## Slide 4
部署成本降低
研究意义
蜂窝移动信号普遍覆盖，可以作为天然发送设备，用户手机作为天然接收设备
理论模型缺口
蜂窝移动信号需要一种新的理论模型与人体运动建立联系
新型感知方式
目前尚没有利用蜂窝移动信号进行细粒度运动感知的研究
系统评估
Notes: 本文的研究意义主要有三，

## Slide 5
1.基站基频选择 4.滤波处理
2.信号验证 5.复信号转换
3.下采样处理
信号处理
系统评估
Notes: 由于手机没有开放访问GSM原始信号的接口，本文采用GNU-Radio和USRP来模拟手机接收并处理信号，
绿色框用于基站基频选择、下采样处理、滤波处理、复信号转换
红色框仅仅用于信号验证
系统最终输出的100Hz采样的GSM信号
首先使用一个名为Cellular-Z的工具来查看手机当前所连接的基站的特定基频。然后，我们在如图绿色方框所示Gnu-Radio的RTL-SDR Source组件中配置在该频段上接收原始GSM信号
用户通讯数据本身是加密的，但未加密的BCCH可以通过gr-gsm工具解码，从而确认本文系统与手机接收信号的一致性
100Hz的下采样序列，不足以解析出用户数据，所以100Hz采样率的序列不会对用户隐私构成威胁
设置了低通滤波模块来过滤高频噪声
最后，存的信号数据格式均为复信号，即存在实部和虚部格式。为了获取信号的实际幅值，本文将复信号进行平方根处理

## Slide 6
信息是时变
传播距离远
传统信号反射的理论模型难以适用
GSM帧结构
系统评估
Notes: 得到信号后，我们首先了解下GSM帧结构，
GSM帧结构的重要特征是控制消息和用户数据交织在不同时隙上，信息是时变的。
此外，GSM信号传播距离远，会遭受更大的多径效应。
因此，在传统反射理论模型的指导下，利用加载包含时变用户数据的GSM信号来计数和识别徒手健身运动是令人怀疑的。

## Slide 7
可行性研究
初步结论：人体运动可以对处理后的GSM信号产生明显影响
系统评估
Notes: 所以本文首先在如图所示地理位置，探索性地设置了几个简单实验来研究人体运动是否可以影响处理后的GSM信号
如图所示为部分徒手健身动作的信号振幅，每种动作对振幅都有影响，且各不相同
我们可以得到初步结论，人体运动可以对GSM信号产生明显影响

## Slide 8
Torso
reflection
Limbs
reflection
系统评估
浅绿色的部分是四肢的影响
明黄色部分是身体躯干的影响
短时傅里叶变换
Notes: 下面我们进一步将信号通过短时傅里叶变换转换到频域时，可以看到每次运动会在低频区域造成明显地影响
其中
浅绿色的部分是四肢的影响
明黄色部分是身体躯干的影响

## Slide 9
深蹲信号序列 两个深蹲上的阶段分解图 四个阶段的振幅分布
定量分析
系统评估
Q1：同样都是静态阶段（身体保持不动），𝑃1阶段和𝑃3阶段的平均幅值存在明显差异？
Q2：下采样序列的包络与深蹲的四个阶段起伏一致的原因是什么？
Notes: 本文进一步对信号进行定量分析
左边为一组深蹲序列，根据健身知识，单个深蹲运动可以分解为四个阶段，如中间所示
从四个阶段的振幅分布图可以看出，P1，P3阶段的分布形态相似但振幅不同，P2，P4的分布是相似的
另外，通过观察，发现序列包络的波动周期与运动的重复周期保持一致。
这就引出两个问题
问题 1：同样都是静态阶段（身体保持不动），为什么𝑃1阶段和𝑃3阶段的平均 幅值存在明显差异？
问题 2：下采样序列的包络与深蹲的四个阶段起伏一致的原因是什么？
如图所示为一组深蹲的信号图，，中间图片对应红框的两个深蹲样本，根据健身知识，深蹲可以分解为四个阶段𝑃_1 〖~𝑃〗_4，如图所示一一对应
四个阶段的振幅分布图可以看出，P1，P3形态相似但振幅不同，P2，P4分布相似
问题 1：为什么同样都是静态阶段（身体保持不动），𝑃1阶段和𝑃3阶段的平均 幅值存在明显差异？
问题 2：下采样序列的包络与深蹲的四个阶段起伏一致的原因是什么？
观察结果表明，序列包络的波动周期与运动的重复周期保持一致。

## Slide 10
令和分别是载波频率为的发射和接收信号的频域表示
其中是载波频率的复数值信道频率响应（CFR）
反射模型
系统评估
Notes: 为了解释这两个问题，首先从反射理论分析入手
通过公式推导，总的绝对值是恒定偏移和一组正弦波的总和，其中正弦波的频率是路径长度变化速度的函数。
一方面GSM信号的波长近似为33cm。且本文的原地运动健身运动在水平方向上的速度分量是很小的。
另外，GSM信源到接收设备的距离十分遥远，人体运动所带来的路径变化可以忽略不计，导致其产生的频率改变十分微小。
因此得到关键结论：人体运动速度的提升对于信号频率成分没有显著影响。
所以人体运动造成的反射路径长度改变，是无法解释之前在频谱图中的低频影响的
CFR表示为动态CFR和静态CFR的总和
在复平面当中，一方面，动态分量𝐻_𝑑 (𝑓,𝑡)是具有时变相位和幅值的矢量的叠加；
另一方面，静态分量𝐻_𝑠 (𝑓)是常数矢量。而CFR总和的幅度会随着动态分量的相位改变而相应地改变。
接下来，本文研究CFR是如何随着物体移动而变化的。首先让物体在移动时保持恒定速度，使得第𝑘路径的长度在短时间段以恒定速度𝑣_𝑘改变。
令𝑑_𝑘 (𝑡)为时间𝑡的第𝑘路径的长度，因此𝑑_𝑘 (𝑡)=𝑑_𝑘 (0)+𝑣_𝑘 𝑡。时间𝑡的瞬时CFR功率如公式
总|𝐻(𝑓,𝑡)|是恒定偏移和一组正弦波的总和，其中正弦波的频率是路径长度变化速度的函数。通过测量这些正弦波的频率并将它们与载波波长相乘，可以获得路径长度变化的速度。
接下来，使用光速除以GSM信号频率，得到GSM信号的波长𝜆近似为33cm。由于本文的健身运动都为原地运动，其在水平方向上的速度分量是很小的。
并且GSM信源到USRP接收设备的距离十分遥远，相对于室内Wi-Fi这种短距环境，人体运动所带来的路径变化可以忽略不计，导致其产生的频率改变十分微小。因此得到关键结论：人体运动速度的提升对于信号频率成分没有显著影响。
所以系统无法捕捉这种“看不见”的频率改变，进而无法通过人体运动产生的多普勒效应捕捉人体活动，即利用反射效应的理论模型不适用于GSM信号

## Slide 11
根据传播路径是否受到人体运动的影响将其分为和两组
表示信号传播距离随人体运动而变化的路径集
表示被人体完全遮挡无法到达接收设备的路径集
遮挡模型
系统评估
Notes: 所以本文提出遮挡模型理论作为反射模型失效的补充,首先根据传播路径是否受到人体运动的影响将其分为和两组，y为其接收信号叠加。
包含的是静态路径，包含的是受人体运动影响的动态路径。
由于GSM有效载荷处于每秒数十kb的水平，并且调制频率超过900MHz。因此仅包含高频分量，不包含与我们的观察相对应的低频分量。
接下来分析本文将其构成分为和，表示信号传播距离随人体运动而变化的路径集。上一页已经进行分析。
而𝑃𝑏表示被人体完全遮挡无法到达接收设备的 路径集，
有人类徒手健身运动的频率非常低（<1Hz），考虑观察到的人体运动对移动信号产生影响的现象时，𝑦𝑏 是唯一可能的原因。
所以人体遮挡是前面两个问题的解释，不同的遮挡效果造成振幅不同，同样是遮挡，造成人体运动周期和序列包络起伏一致
本文首先根据传播路径是否受到人体运动的影响将其分为𝑃_𝑠和𝑃_𝑑两组。𝑃_𝑠包含的是静态路径，𝑃_𝑑包含的是受人体运动影响的动态路径。接收信号𝑦(𝑓,𝑡)是静态路径和动态路径信号的叠加，
GSM有效载荷处于数十kbps的水平，并且调制频率超过900MHz。因此，𝑦_𝑠 (𝑓,𝑡)仅包含高频分量，𝑦_𝑠 (𝑓,𝑡)不包含与我们的观察相对应的低频分量。
考虑到躯干引起的动态信号的叠加应该有两个项，本文设置构成𝑦_𝑑 (𝑓,𝑡)的成分为𝑃_𝑟和𝑃_𝑏，如公式所示。
𝑃_𝑟表示信号传播距离随人体运动而变化的路径集。沿𝑃_𝑟的所有信号在接收器处汇总为𝑦_𝑟 (𝑓,𝑡)
躯干可以在徒手健身运动期间根据不同的阶段让信号通过或遮挡信号。就像人体遮挡光传播一样，我们的躯干也遮挡了移动信号的传播，本文称之为遮挡效应

## Slide 12
遮挡示意
系统评估
Notes: 如图所示为遮挡模型示意图
信号传播的周期性开关函数可以用方波函数表示
由于身体初始位置不同，图中显示了具有不同占空比的两个示例开关函数
就像人体遮挡光传播一样，我们的躯干也遮挡了移动信号的传播
信号传播的周期性开关函数可以用方波函数𝛾_𝑝 (𝑡)表示
由于身体初始位置不同，图30所示显示了具有不同占空比的两个示例开关函数
人类徒手健身运动的频率非常低（<1Hz）。考虑观察到的人体运动对移动信号产生影响的现象时，𝑦_𝑏 (𝑓,𝑡)是唯一可能的原因。首先，所有路径的对应𝛾_𝑝 (𝑡)共享相同的基本周期𝑇。如果我们应用傅立叶变换并选择频率𝑇^(−1)的分量，则将筛选出𝑦_𝑏 (𝑓,𝑡)中的所有项并将其汇总。
其次，𝑦_𝑏 (𝑓,𝑡)在𝑦(𝑓,𝑡)中占很大比例，这是因为躯干的面积较大，从而遮挡了信号传输。先前的研究已经证实，四肢对无线传播的影响要小于躯干。同时，𝑃_𝑏中的路径数量比𝑃_𝑟中的路径数量大得多，这是因为整个躯干都占据了遮挡区域，而反射路径通常发生在身体弯曲或四肢处。

## Slide 13
动作切割
系统评估
Notes: 本文的关键技术之一是提出了实时的动作切割算法，
可以从一组带有不等长休息间隔的运动中实时提取出单个运动的动作阶段，如图所示。
其关键挑战是我们无法预判或长或短时间的休息间隔

## Slide 14
动作切割
如何寻找动作的边界？
一组深蹲运动信号序列的频谱图 0.2Hz系数曲线及其变化率曲线
系统评估
Notes: 分割算法首先将运动通过短时傅里叶变换到频谱图中，
由于0.2Hz的频率系数上具有较高的能量，本文将0.2Hz作为主频率系数，黑色实线表示
红色虚线表示其变化率，变化率的极值分别表示动作的开始和结束点，这是因为运动状态改变时变化率最大
显示了图30中序列的频谱图，为清晰起见，本文消除了DC分量和6.25Hz以上的频率。从图中可以看出，锻炼的低频成分上具有肉眼可见的重复模式，且其在0.2Hz的频率系数上具有较高的能量，本文将0.2Hz作为主频率系数。进一步用黑色实线绘制出了0.2Hz主频率系数。实线上的峰和谷表示动作阶段的中心和重复运动的休息间隔
从主频率的系数序列中提取变化率序列，以找到单个运动样本的动作阶段的开始和结束
为了消除错误的开始点和结束点匹配，MobiFit制定了时间和能量标准
首先，为了检验或更新当前动作的开始点，评估从最后一个结束点到当前峰值的时间间隔是否长于𝛿_𝑟，𝛿_𝑟表示最短的休息间隔，如果时间长于最短休息间隔，该峰值点才可以作为开始点。如果同时有两个连续的峰满足时间标准，则MobiFit将选择变化率较高的峰作为开始点。
其次，为了判断结束点，算法设置了两组标准分别来寻找潜在的结束点，以及在多个结束点满足条件时，更新最优结束点。每组标准都包含一个时间准则和一个数值准则。
第一组标准是为了寻找结束点，其中的时间标准用来评估从起点到当前谷的时间间隔是否大于𝛿_𝑎，𝛿_𝑎表示最短动作阶段，如果时间长于最短动作阶段，该谷值点才可以作为结束点。在该时间标准满足的前提下，MobiFit继续评估能量标准，即潜在动作阶段内部的平均值要比最后一个休息间隔内的平均值高得多。
第二组标准是为了判断是否更新结束点。它的时间标准是新出现的满足条件的结束点是否足够接近最后记录的结束点。如果两者时间标准同时满足，MobiFit将使用变化率较低的谷值更新已记录的结束点

## Slide 15
特征选择
系统评估
Notes: 在特征选择方面，首先在三次样条插值法的信号段上进行傅里叶变换，选取其第二个到第五个低频系数。
进一步将小波变换应用到低频分量的测量中，分解为七个级别，
并选取了第7级的近似系数和第7级，第6级和第5级的细节系数。总计36个特征

## Slide 16
Mobifit系统流程图
系统评估
系统评估
Notes: 这是本文的系统流程图，系统命名为Mobifit
分为了信号接收，动作切割，特征提取，动作分类，结果输出五个模块

## Slide 17
部署设置
志愿者身体参数
注：默认部署包括将接收器放置在地面上并使志愿者距离接收器 60 厘米
走廊 公共活动室 室外
系统评估
系统评估
Notes: 本文在两个室内环境（走廊和公共活动室）以及一个室外环境中进行了实验
总共招募了10名志愿者（2名女性），其年龄和体形参数如表所示

## Slide 18
六种徒手健身动作
深蹲 弓步 仰卧起坐 硬拉 卷腹 俯卧撑
系统评估
系统评估
Notes: 本文选择了六种徒手运动，如图所示。

## Slide 19
对比系统：Motion-Fi
系统评估
系统评估
Notes: Motion-Fi是一种运动监测系统，由于其与本文系统同为单频道系统，所以本文系统会与其进行评估对比

## Slide 20
运动计数
是一次锻炼活动中系统估计的运动次数
是志愿者在相应锻炼中所记录的真实锻炼次数。
系统评估
系统评估
Notes: 计数错误率的计算如公式所示。
Mobifit的平均计数误差为1.5％，除志愿者和的俯卧撑以外，大多数运动的计数错误率均小于2％。
作为对比，Motion-Fi大多数志愿者的计数错误率均在4％左右或以上。
首先，本文使用MobiFit在室内环境中收集的所有健身数据来评估每种徒手健身运动和每个志愿者的计数错误率，计数错误率如公式6所示。其中，𝑁_𝑒𝑠𝑡是一次锻炼活动中系统估计的运动次数，𝑁_truth是志愿者在相应锻炼中所记录的真实锻炼次数。
所有类型的徒手运动和所有志愿者的平均计数误差为1.5％，即该结果表明在66次运动中仅存在一个计数误差。
作为对比，上Motion-Fi的计数错误率。除了志愿者𝑣_1的计数错误率约为3％之外，其他所有志愿者的计数错误率均在4％左右或以上。主要原因是Motion-Fi使用模板匹配方法进行动作切割，其要求运动序列保持稳定周期性
除志愿者𝑣_5和𝑣_6进行的俯卧撑以外，大多数运动的计数错误率均小于2％。

## Slide 21
限制准则：每次运动至少包含两个运动样本
运动计数
没有采用限制准则 采用限制准则
系统评估
系统评估
Notes: 本文还通过应用每次锻炼应保证至少有两次连续运动的限制准则，进一步评估计数上的改进
采用限制准则后，运动计数的平均误报率从0.82％降低到0.73％，所有志愿者的平均计数错误率进一步降为为1.4％。

## Slide 22
运动时长
手动分析视频并为每个运动选择开始和结束帧，并将相应的时间戳记为
和
深蹲持续时间的CDF 开始、结束时刻和持续
时间的误差CDF图
系统评估
系统评估
Notes: 本文拍摄了每位志愿者前10天的深蹲视频。视频速率为每秒30帧。
手动分析视频并为每个深蹲选择开始和结束帧，分别使用公式计算每个动作的开始，结束和持续时间误差
从动作持续时间的累积分布函数中可以看到所有深蹲的开始和结束误差分别在0.21s和0.27s之内，98％的持续时间误差在0.3s之内。
为了评估MobiFit估算持续时间的准确性，本文拍摄了每位志愿者前10天的深蹲。视频速率为每秒30帧。
手动分析视频并为每个深蹲选择开始和结束帧，并将相应的时间戳记为〖𝑇𝑆〗_𝑡𝑟𝑢𝑡ℎ和〖𝑇𝐸〗_𝑡𝑟𝑢𝑡ℎ。
显示了十名志愿者在单个深蹲运动动作的动作阶段持续时间的累积分布函数。
志愿者𝑣_1展示出最稳定的运动持续时间，深蹲的65％以上在3到3.5秒之间。
结果还表明，两个女性志愿者𝑣_5和𝑣_6的持续时间最短，所以需要延长深蹲时间以达到运动效果。
可以看到所有深蹲的开始和结束误差分别在0.21s和0.27s之内，98％的持续时间误差在0.3s之内。
注意，这种误差包括对视频进行人工观察时引入的一些错误,毕竟在视频中寻找开始或停止徒手运动的帧时，某些帧彼此非常相似。

## Slide 23
运动识别
（1）分类器评估
（2）特征组合评估
（3）持久性评估
系统评估
系统评估
Notes: 本文在对整体徒手健身数据集进行10折交叉验证的前提下评估MobiFit的分类准确性
在分类器评估中。具有高阶核的SVM分类器可以达到90％以上的分类精度，三阶核函数达到最好
在特征组合评估中，小波系数和FFT系数组合的识别准确率最好
在持久性评估中，MobiFit在一周内准确率保持在92％以上，三个月后降至81％。

## Slide 24
参数评估
不同距离的计数误差 不同距离信号的标准偏差
接收器放置的高度的影响 窗口大小的影响
系统评估
系统评估
Notes: 本文还评估了用户与接收器之间不同距离的影响，看到在80厘米内实现了低于3％的计数误差率，当距离达到120cm时，计数将无法进行
而不同距离的信号振幅的标准偏差表明，接收器未能捕获120cm以外的躯干遮挡效应。
本文还评估了将接收器放置不同高度的影响，其中俯卧撑受高度的影响很大。这是因为如果接收器的高度超过其躯干覆盖的最高高度，遮挡效应消失
另外，评估不同变换窗口大小时，在窗口大小500时达到的最小计数错误率。
用户与接收器之间的距离差异的影响，本文让志愿者𝑣_1分别距离接收设备40cm、60cm、80cm、100cm和120cm进行深蹲
显示MobiFit在80厘米内实现了低于3％的计数误差率，当距离达到120cm时，计数将无法进行
我们将140厘米处接收信号强度的标准偏差与五个位置接收信号进行比较。图44(b)显示了当距离达到120cm时，其标准偏差降到100cm处的标准偏差的40％，这与人静止不动时在140cm处的标准偏差相似，所以图44(b)表明了接收器未能捕获120cm以外的躯干遮挡效应。
我们将接收器放置在离地面0m，30cm，60cm和90cm处。它表明俯卧撑受不同高度的影响很大。当志愿者进行俯卧撑时，他的躯干靠近地面。因此，对信号的遮挡效应无疑受到其躯干高度的限制。如果接收器的身高超过其躯干覆盖的最高高度，则遮挡效应消失，并且MobiFit的计数会失败。总之，可以得出结论，人体进行锻炼时，其躯干遮挡效应的变化越大，计数误差就越少
由于在频谱图分析时使用了滑动窗口，因此窗口大小的选择对于计数结果至关重要。由于MobiFit仅处理100Hz下采样信号，因此当窗口长度小于100时，我们无法观察到低于1Hz的频率分量。相反，当窗口太大（例如1000）时，一个窗口可能包含多个运动样本。因为单个徒手运动通常在3-5秒内，所以大窗口反过来会影响切割效果。在窗口大小500时达到的最小计数错误率。由于在执行FFT时建议将窗口大小设为2的幂次，因此MobiFit选择窗口大小为512。

## Slide 25
多人运动评估
室外环境下的计数错误
多用户同时运动实景 多用户同时运动部署图
系统评估
系统评估
Notes: 本文还评估了两名志愿者同时进行运动的情况。其中，志愿者仅进行深蹲，而志愿者分贝进行三种活动：深蹲、仰卧起坐以及任意四肢活动。
在此部署中，而当两个志愿者相距120cm时，志愿者的计数误差低于2％，它证明MobiFit在相隔120厘米时才可以支持多个用户在一间房间里一起运动。
最后，为了验证户外运动的可行性，志愿者和在我们校园的观景台进行深蹲运动，计数误差率分别为1.3％和2％，与室内结果一致。它证明了MobiFit在室外环境中的可行性。
我们在两名志愿者之间设置的三个距离为60cm、120cm和180cm，且两名志愿者同时进行运动。其中，志愿者𝑣_3仅进行深蹲，而志愿者𝑣_4进行三种活动：深蹲、仰卧起坐和任意四肢活动，例如举起手臂或踢脚。
每个运动组合和每个距离下的计数误差如图所示。当两个志愿者间隔60厘米时，与志愿者𝑣_4进行肢体运动时相比，志愿者𝑣_4进行深蹲和仰卧起坐对志愿者𝑣_3的计数误差影响更大。在此部署中，志愿者𝑣_4距离志愿者𝑣_3的接收设备约85厘米，所以它表明接收器仍然能够捕获85厘米范围内的躯干遮挡效果。而当两个志愿者相距120cm时，𝑣_3志愿者的计数误差低于2％，它证明MobiFit在相隔120厘米时才可以支持多个用户在一间房间里一起运动。
为了验证户外运动的可行性，志愿者𝑣_1和𝑣_2在我们校园的观景台进行深蹲，图显示了志愿者𝑣_1和𝑣_2的计数误差率分别为1.3％和2％，与室内结果一致。它证明了MobiFit在室外环境中的可行性。

## Slide 26
（1）本文提出并验证了将蜂窝移动信号应用于徒手健身监测的可行性，证明了蜂窝移动信号可作为新的无线感知信号。
（2）本文建立的接收信号分析模型研究阐明了躯干对移动信号传播的遮挡作用。为无线感知的动作识别或用户识别等研究方向提供了新的视角。
（3）本文实现了MobiFit原型系统，通过室内和室外的大量实验评估了系统性能。实验结果证实系统达到了徒手健身动作计数的低错误率和动作类型识别的高精度。
系统评估
Notes: 最后对本文研究进行总结，

## Slide 27
敬请各位老师批评指正
大学生活即将结束，在此，我要感谢所有教导我的老师和一齐成长的同学，他们在我的大学生涯给予了很大的帮助。本论文能够顺利完成，要特别感谢我的导师洪锋老师，感谢各位老师的关心和帮助！
Notes: 我的答辩结束，敬请各位老师批评指正

## Slide 28
我国陆地GSM通信系统工作频段

## Slide 29
USRP扫描得到频点
其中，带宽为200k为GSM频点
带宽
强度
Notes: 我们首先来看到，如右图所示为GSM蜂窝结构，每个基站能收到附近至少三个相邻基站信号
下面是通过USRP设备扫描到的频点，可以看到其带宽和强度。其中，带宽为200k为GSM频点

## Slide 30
Wireshark解析到的BCCH信号未加密数据

## Slide 31
对6类动作进行小波变换后的频域图
深蹲（SQ）、俯卧撑(PU)、卷腹(CR)、仰卧起坐(ST)、硬拉（DL)、弓步(LG)

## Slide 32
俯卧撑
计数错误原因
Motion-Fi
计数错误原因
运动计数
计数缺失序列的切割结果 计数缺失序列的频谱图 膝式俯卧撑计数错误率
MobiFit Motion-Fi
Notes: 我们分析下Mobifit俯卧撑计数错误的因素可能是两方面：首先，如上图为志愿者的一个错误切割结果，由于其是身材娇小的女性，躯干相对较小，而且进行膝式俯卧撑，其运动幅度低。这两个因素导致遮挡效应的差异较小，从而导致计数丢失。
本文进一步将接收器拉近志愿者，在分别距离女性志愿者20、30和40厘米的情况下进行实验。在30和40厘米的计数误差均低于2％。但是在20厘米的范围内，计数误差率会上升。可能是因为躯干过于靠近接收器，这将始终遮挡了信号传输，导致锻炼过程中的遮挡效应没有动态变化。要解决娇小的女性膝盖俯卧撑的计数误差大的问题，关键在于增加躯干对移动信号的遮挡面积。
Motion-Fi由于仅通过测量形态相似性来切割动作，所以计数时因此将长时间休息间隔计为两次动作，如下图所示。
本文进一步从志愿者𝑣_5中选择一个典型的运动计数错误样本，其信号序列和相应的频谱图的一部分如图所示，漏掉计数的因素可能是两方面：首先，志愿者𝑣_5和𝑣_6都是身材娇小的女性，躯干相对较小。其次，他们进行膝式俯卧撑，其运动幅度也比男性志愿者的俯卧撑低。这两个因素导致遮挡效应的差异较小，从而导致计数丢失。
要解决娇小的女性膝盖俯卧撑的计数误差大的问题，关键在于增加躯干对移动信号的遮挡面积。本文进一步将接收器拉近志愿者，在分别距离女性志愿者20、30和40厘米的情况下进行实验。
现在两名女性志愿者在30和40厘米的计数误差均低于2％。但是在20厘米的范围内，计数误差率会上升。可能是因为躯干过于靠近接收器，这将始终遮挡了信号传输，导致锻炼过程中的遮挡效应没有动态变化。
由于Motion-Fi仅通过测量形态相似性而不区分动作阶段和休息间隔来切割动作，因此将长时间休息间隔计为两次动作，如图40(b)所示。而MobiFit通过测量低频分量来确定动作阶段的开始和结束，如图所示，所以正确识别了这个长间隔

## Slide 33
实验场景